1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники серии TL 236 с двумя люминесцентными лампами мощностью по

36Вт каждая (далее светильники) предназначены для освещения общественных помещений.

1.2. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от +5 до +36°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением

220± 10%. В, частоты  50 Гц.

2.2. Номинальная мощность, Вт                                                   -2х36.

2.3. Степень защиты от воздействий окружающей

среды  по  ГОСТ 14254.         			          -IP20.

2.4.Группа условий эксплуатации в части

воздействий механических факторов

окружающей среды по ГОСТ 17516 			           -М1

2.4. Габаритные размеры, не более:

Длина, мм. 				          - 1235

Ширина, мм.                                                                 - 310

Высота, мм.                                                                   - 85

2.5. Установочные размеры, мм                                                     -994х215

2.6. Масса, не более, кг                                                                    -6,5

2.7.Срок службы светильника, не менее, лет                                 -10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

- Корпус c установленной комплектацией – 1 шт.

- Отражатель/рассеиватель  - 1 шт.

- Коробка картонная – 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

- Упаковочный пакет – 1 шт.

Люминесцентные лампы в комплект поставки не входят.

Допускается поставка светильников с уже установленными лампами по отдельному заказу.

Добавочное обозначение EL означает, что  в светильнике установлен  электронный ПРА, в остальных случаях светильник комплектуется электромагнитным ПРА. Добавочное обозначение EM означает, что светильник укомплектован блоком аварийного освещения.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.

4.2. Запрещается применять лампы и стартеры других номинальных      характеристик, кроме указанных в п.п. 6.5., 6.6. Допускается применение стартеров и ламп других фирм-производителей с аналогичными характеристиками.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Светильник состоит  из следующих основных частей: корпус светильника в сборе, на котором смонтированы пускорегулирующий аппарат, патроны для стартеров и люминесцентных ламп, внутренняя проводка светильника, отражатель  из зеркального анодированного алюминия для светильников TL236A; окрашенного в белый цвет алюминия  для светильников TL236W1; пластика для светильников TL236Р1 или рассеиватель из светостабилизированного полистирола для светильников TL236OL1/CL1 и четырех защелок (кроме модели TL236Р1), с помощью которых крепится отражатель/рассеиватель.

# Схема электрическая светильника.

Л - Люминесцентная лампа

Ст - Стартер

L - Аппарат пускорегулирующий

С - Конденсатор

В случае установки в светильник ЭПРА схема указана на его корпусе.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20° С не менее 24 часов.

6.3. После распаковки светильника необходимо отжать защелки и снять отражатель/рассеиватель.

6.4. Установить светильник на потолок. Присоединить заведенные внутрь питающие сетевые провода (сечение не менее 0,75 мм2.) к клеммной колодке светильника. Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно.

6.5. В светильнике уже установлены стартеры Philips S10 – 2шт.

6.6. Установите 2шт ламп мощностью 36Вт (Philips TL-D 36W/33).

6.7.Установить отражатель/рассеиватель на место.

6.8. При загрязнении светильника его отражатель/рассеиватель протираются сухой мягкой тканью.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи (но не более 24 месяцев со дня выпуска) при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

8.2. Претензии по механическим повреждениям изделий  при соответствии упаковки требованиям стандарта не принимаются.

8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

8.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601650, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2,

ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (09244) 6-34-13.

8.5. Выход из строя изделий с установленным сроком службы (лампы и стартеры) браком не являются.

8.6.Гарантия неизменности цвета и коэффициента светопропускания стекла рассеивателя   светильников TL236OL1/CL1 18 месяцев.

## СВЕТИЛЬНИК

## TECHNOLUX®

# TL 236

(ЛПО-77)