1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники для компактных люминесцентных ламп (далее светильники) предназначены для создания  общего освещения в офисах, магазинах, салонах и других  общественных помещениях. В светильниках используются компактные люминесцентные лампы типа:

PL-C 2/p  «PHILIPS» для электромагнитных ПРА и PL-T 4/p, PL-C 4/p «PHILIPS» для электронных ПРА или аналогичные.

1.2. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от +5 до +36°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением

220± 10%. В, частоты  50 Гц.

2.2.Основные параметры и характеристики:

| Артикул | Модификация | Установочный диаметр, мм. | Габаритные размеры, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1х13W | 1х18W | 2x13W | 2х18W | 2х26W | 2х26W EL | 2x32W EL | 2x42W EL | 2x57W EL |  |  |
| TL06W-01 |  |  | + | + |  |  |  |  |  | 170 | Ø192xH110 |
| TL06W-02 |  |  | + | + |  |  |  |  |  | 170 | Ø192xH110 |
| TL06W-03 |  |  | + | + |  |  |  |  |  | 170 | Ø192xH110 |
| TL06W-04 |  |  | + | + |  |  |  |  |  | 170 | Ø192xH110 |
| TL06W-05 | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 170 | Ø192xH110 |
| TL08W-01 |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 200 | Ø225xH145 |
| TL08W-02 |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 200 | Ø225xH145 |
| TL08W-03 |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 200 | Ø225xH145 |
| TL08W-04 |  |  |  | + | + | + | + |  |  | 195 | Ø210xH125 |
| TL08W-05 |  |  |  | + | + | + | + |  |  | 200 | Ø225xH145 |
| TL10W-01 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | 240 | Ø256xH145 |
| TL10W-02 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | 240 | Ø256xH145 |
| TL10W-03 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | 240 | Ø256xH145 |
| TL10W-04 |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 240 | Ø256xH145 |
| TL10W-05 |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 240 | Ø256xH145 |

* Конкретное обозначение светильника и мощность ламп указана на упаковке и этикетке.

** EL - светильник с  электронным ПРА.

2.3. Степень защиты от воздействий окружающей

среды  по  ГОСТ 14254.         			          -IP20.

2.4.Группа условий эксплуатации в части

воздействий механических факторов

окружающей среды по ГОСТ 17516 			           -М1

2.6. Масса, не более, кг                                                                    -2,5

2.7.Срок службы светильника, не менее, лет                                 -10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

- Корпус в сборе  c блоком ПРА в

- котором установлена комплектация -1 шт.

- Декоративное стекло/Растр и/или отражатель -1 шт.

- Коробка картонная -1 шт.

- Паспорт -1 шт.

- Упаковочный пакет -1 шт.

- Пружины крепления к потолку.

Люминесцентные лампы в комплект поставки не входят.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.

4.2. Запрещается применять лампы  других номинальных  характеристик,  кроме указанных в п.п. 1.1., 2.2. Допускается применение ламп других фирм-производителей с аналогичными характеристиками.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Светильник состоит  из следующих основных частей:

1.Корпус светильника в сборе.

2.Блок ПРА, в котором установлена комплектация светильника.

3.Зеркальный отражатель  из анодированного алюминия для светильников

TL06W-05, TL08W-05, TL10W-05.

Зеркальный отражатель и декоративное матовое/мозаичное стекло   для светильников

TL06W-02/03, TL08W-02/03, TL10W-02/03.

Зеркальный отражатель и декоративное наружное матовое стекло   для светильников

TL06W-04, TL08W-04, TL10W-04.

Зеркальный отражатель и растр   для светильников   TL06W-01, TL08W-01, TL10W-01.

4.Пружины крепления светильника к потолку.

# Схема электрическая светильника.

КЛЛ – Компактная люминесцентная лампа

L - Аппарат пускорегулирующий

С - Конденсатор

В случае установки в светильник ЭПРА схема указана на его корпусе.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20° С не менее 24 часов.

6.3. После распаковки светильника необходимо извлечь из корпуса  декоративное стекло/Растр  и/или снять отражатель, отвернув декоративную гайку.

6.4. Присоединить  питающие сетевые провода (сечение не менее 0,75 мм2.) к клеммной колодке светильника расположенной в блоке ПРА. Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно. Установить светильник, в отверстие  потолка, зафиксировав его пружинами. Допускается располагать блок ПРА на опорной поверхности рядом со светильником.

Не допускается устанавливать светильник в замкнутые ниши.

(свободное пространство вокруг светильника должно составлять не менее 250 мм.)

6.5. Установить  лампы по мощности соответствующие указанному на упаковке или этикетке.

6.6.Установить Декоративное стекло/Растр  и/или  отражатель на место.

6.7. При загрязнении светильника его декоративное стекло/Растр  и/или  отражатель протираются сухой мягкой тканью.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи (но не более 24 месяцев со дня выпуска) при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

8.2. Претензии по механическим повреждениям изделий  при соответствии упаковки требованиям стандарта не принимаются.

8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

8.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601650, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2,

ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (09244) 6-34-13.

8.5. Выход из строя изделий с установленным сроком службы (ламп)  браком не являются.

## СВЕТИЛЬНИК

## для компактных

## люминесцентных ламп

## TECHNOLUX®

(ЛВО-31)