|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЮЗ СВЕТ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ЖКХ

ВГ-ДПБ-10

ПАСПОРТ

г. Москва

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Лицам, ответственным за эксплуатацию светильника перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством инструкцией по эксплуатации устройства.

  - Разделы 8-10 настоящего паспорта заполняются потребителем в течение всего периода эксплуатации.

  - Все записи в паспорт вносить своевременно, отчетливо и аккуратно чернилами или пастой. Остающиеся свободные графы прочеркивать. Подчистки, помарки и не заверенные исправления не допускаются.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Светильник светодиодный стационарный ЖКХ предназначен для освещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, офисных, торговых, производственных, складских,  подъездных территорий, кладовых, коридоров, жилых, общественных (в т.ч. образовательных, культурно-досуговых и других по СП 118.13330),  спортивных и прочих помещений, защищенных от попадания воды и других агрессивных сред, с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Рассчитана для работы от сети переменного тока напряжением 100-240 В, частотой 50-60 Гц

  - Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Номинальные значения климатических факторов при этом принимаются следующими:

-температура рабочей окружающей среды от -20ºС до +40ºС,

-относительная влажность воздуха при температуре +25 ºС до 80%;

Завод–изготовитель: _______________________________________

Заводской номер _________________________________________________________

Дата выпуска    _________________________________________________________

Тип: ВГ-ДПБ-10__________________________________________

##### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тип светильника ВГ-ДПБ-10  по ТУ 3461-002-08911770-2015.

2.2. Исполнение – промышленное.

2.3. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды

– IР 40 по ГОСТ 14254.

2.4. Источник света – светодиоды

2.5. Температура свечения:  4200К.

2.6. Мощность: 10 Вт.

2.7. Световой поток, Лм: 940±5%

2.8. Угол освещения, град: 120

2.9. Коэффициент мощности: 0,9

2.10. Индекс цветопередачи, CRI: >80

2.11. Светораспределение по ГОСТ 17677-82 – П (прямого света)

2.12. Тип кривой силы света по ГОСТ  17677-82 -  Д (косинусная)

2.13.  Срок службы, ч: 50000

2.14.  Габаритные размеры, мм 230х155х50

2.15.  Масса – 0,3  кг

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

1. Светильник ВГ-ДПБ-10                   1 шт.;

2. Паспорт                                                 1 шт.;

3. Руководство по эксплуатации	 1 шт.;

4. Комплект крепежа

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Светильник ВГ-ДПБ-10 заводской номер №____________ соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________________________

__________________________________

М.П.                     Подпись лиц, ответственных за приемку

# КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие ВГ-ДПБ-10 требованиям технических условий ТУ 3461-002-08911770-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации светильника промышленного освещения со светодиодными источниками света – 5 лет со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

6.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

6.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями посредниками (дилерами), предприятие изготовитель не несет ответственность перед конечным потребителем за сохранность и качество продукции.

6.5. Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменить светильник при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.6. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек пломб и предъявлении настоящего РЭ.

# УЧЕТ РАБОТЫ

| Контролируемый период, календарное время | Продолжительность работы, часы работы за контролируемый период | Вид и причина неисправности | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

# СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

| Снятая часть | Вновь установленная часть | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены |
| --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов (циклов) | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |

СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОЮЗ СВЕТ»

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая

д.10, корп. 8, помещ.II/III

email:  info@soyuzsvet.ru

тел. +7 (495) 740-21-63/65