СВЕТИЛЬНИК

ПАСПОРТ

1.   НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светильник, встраиваемый с четырьмя люминесцентными лампами мощностью по 18 Вт (цоколь G13 и  26 мм) предназначен для общего                                                                                                                                                                                                                                                  освещения производственных, административных и жилых помещений.

1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005.

2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

  - Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

  - Основные параметры и характеристики

| Обозначение светильника | Номинальная мощность, Вт | Коэффициент пульсации светового потока | Обозначение светильника | Номинальная мощность, Вт | Коэффициент пульсации светового потока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASSAT 418 А05 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | BREEZE 418 B34 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| PASSAT 418 А05 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | MARENCO 418 D09 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| PASSAT 418 А05 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА | LEVANTO 418 A17 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| PASSAT 418 А06 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | LEVANTO 418 A17 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| PASSAT 418 A06 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | LEVANTO 418 F24 HF ECO | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| PASSAT 418 А06 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА | LEVANTO 418 В07 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| PASSAT 418 A06 HF ECO | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | LEVANTO 418 В07 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| PASSAT 418 В45 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | LEVANTO 418 В07 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| MONSOON 418 A08 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | ZEPHYR 418 А16 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 A08 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | ZEPHYR 418 А16 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| MONSOON 418 A08 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 А11 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 A10 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 А11 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| MONSOON 418 A10 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | MISTRAL 418 А11 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 A10 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 А15 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 A10 STD | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 В13 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 B21 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 В20 | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| MONSOON 418 B21 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 В20 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |
| BREEZE 418 A04 | - 4×18 | менее 30% с ПРА | MISTRAL 418 В20 CHN | - 4×18 | менее 30% с ПРА |
| BREEZE 418 A04 HF | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА | MISTRAL 418 А11 HF ECO | - 4×18 | менее 1 % с ЭПРА |

3.   УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника)

б) Отражатель. Пластиковый рассеиватель (для светильников LEVANTO 418 А17, LEVANTO 418 A17 HF, LEVANTO 418 В07, LEVANTO 418 В07 HF, LEVANTO 418 В07 CHN, LEVANTO 418 F24 HF ECO).

в). Отражатель. Лист  стеклянный призматический (для светильника MARENCO 418 D09)

4.   МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.

4.2. Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель. Питающие провода пропустите через

отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком

4.3. Установите светильник на полки подвесной системы потолка, в окно, выполненное в гипсокартоне или в аналогичном материале (для светильников BREEZE 418 B34, BREEZE 418 B34 HF, PASSAT 418 А05, PASSAT 418 А05 HF,  PASSAT418 А05 CHN, PASSAT 418 А06, PASSAT 418 А06 HF, PASSAT 418 А06 HF  ECO, PASSAT 418 В45, MONSOON 418 А08, MONSOON 418 А08 CHN, MONSOON 418 А08 HF, MONSOON 418 A10, MONSOON 418 A10 HF, MONSOON 418 A10 CHN, MONSOON 418 B21, MONSOON 418 B21 CHN, MISTRAL 418 А11, MISTRAL  418 А11 HF, MISTRAL  418 А11 CHN, MISTRAL 418 В13, MISTRAL 418 А15, MISTRAL 418 В20, MISTRAL 418 В20 HF, MISTRAL 418 В20 CHN).

4.4. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).

4.5. Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее). Включите питание.

4.6. Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных

материалов и растворителей.

5.   КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

По желанию клиента светильники: BREEZE 418 B34, BREEZE 418 B34 HF, PASSAT 418 А05, PASSAT 418 А05 HF, PASSAT 418 А05 CHN, PASSAT 418 А06, PASSAT 418 А06 HF, PASSAT 418 А06 HF  ECO,  PASSAT 418 В45, MONSOON 418 А08, MONSOON 418 А08 CHN, MONSOON 418 А08 HF, MONSOON 418 A10, MONSOON 418 A10 CHN, MONSOON 418 A10 HF, MONSOON 418 B21, MONSOON 418 B21 CHN, MISTRAL 418 А11, MISTRAL 418 А11 HF, MISTRAL 418 А11 CHN, MISTRAL 418 В13, MISTRAL 418 А15, MISTRAL 418 В20, MISTRAL 418 В20 CHN, MISTRAL 418 В20 HF, комплектуются с набором крепежных элементов.

6.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

  - Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

              - 7.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ

Изготовитель: ООО “Световые решения”,117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9

443042, г. Самара, ул. Белорусская, 88

northcliffe@northcliffe.ru