СВЕТИЛЬНИК ПАСПОРТ 1 НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Светильник пристраиваемый, на базе ламп Т8 (цоколь G13 и ( 26 мм), предназначен для общего освещения производственных и административных зданий, допускается применение светильников для освещения жилых помещений, спортзалов. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц 2.2. Основные параметры и характеристики: Обозначение светильника Номинальная мощность, Вт Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды Коэффициент пульсации светового потока ПАССАТ 236 А32 - 2×36 - IP20 менее 30% с ПРА ПАССАТ 236 А32 HF - 2×36 менее 1 % с ЭПРА ПАССАТ 236 А33 - 2×36 менее 30% с ПРА ЗЕФИР 236 А39 - 2×36 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 236 А41 - 2×36 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 236 А41 HF - 2×36 менее 1 % с ЭПРА ЛЕВАНТО СПОРТ 236 А42 - 2×36 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 236 А36 - 2×36 менее 30% с ПРА 3. УСТРОЙСТВО Светильник состоит из следующих составных частей: а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ПРА (ЭПРА), патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника). б) Отражатель (для светильников ПАССАТ 236 А32, ПАССАТ 236 А32 HF, ПАССАТ 236 А33, ЗЕФИР 236 А39, МИСТРАЛЬ 236 А36). Пластиковый рассеиватель (для светильников ЛЕВАНТО 236 А41, ЛЕВАНТО 236 А41 HF, ЛЕВАНТО СПОРТ 236 А42). в) Защитная решетка (для светильника ЛЕВАНТО СПОРТ 236 А42). 4. МОНТАЖ 4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности 4.2. Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель (отверните 4 шурупа, демонтируйте рамку из корпуса). Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод к зажиму, обозначенному знаком Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.) с помощью шурупов через специальные отверстия, выполненные в верхней крышке. Установите лампы в светильник (если они не вставлены). Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее). Прикрепите защитную решетку с помощью шурупов к потолку (стене, колонне и т.д.) через специальные шайбы, размещенные на защитной решетке. Включите питание. Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей. 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: Светильник в сборе – 2 шт. Паспорт – 1 шт. Защитная решетка – 2 шт. (для светильника ЛЕВАНТО СПОРТ 236 А42). Набор дюбелей и шурупов - 2 шт. (для светильника ЛЕВАНТО СПОРТ 236 А42). Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт. 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации 7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ. Сделано в России.