СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   РУМБ/RUMB

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника:	 BS - 1330-1х18; BS - 1330-2х18;

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для аварийного освещения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный, постоянный |
| --- |
| Наименование | Источник света | Рабочее напряжение | Нормируемый световой поток, лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током – II КПД светильника – 80 % Диапазон рабочих температур от -+1°С до +35°С Категория размещения F Размещение: настенное, потолочное. |
| BS-1330-1x18 | КЛЛ 1х18 (цоколь 2G11) | 220В(10%, 50Гц | 1296 | 0,14 | 2,1 |  |
|  |  | =220В |  |  |  |  |
| BS-1330-2x18 | КЛЛ 2х18 (цоколь 2G11) | 220В(10%, 50Гц | 1296 | 0,28 | 2,3 |  |
|  |  | =220В |  |  |  |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к сети как переменного тока 220В/50 Гц так и постоянного тока 220В! Сечение проводов питания должно быть в пределах 1,0-2,5 мм2. Для обеспечения степени защиты оболочки светильника присоединение должно осуществляться через шнуровой  кабель типа ПВС.

  - Аккуратно откиньте плафон, отвинтив винт.

  - Отжав зажимы по бокам, откиньте монтажную панель придерживая её, так как возможно выпадение фиксаторов удерживающих монтажную панель.

  - Сетевой кабель (сечение провода -  от 1,0 мм2 до 2,5 мм2) пропускается через сальник и присоединяется к клеммной колодке: L- фаза (провод черного цвета); N- нейтраль (провод синего цвета) см. рис. 1.

Рис.1

  - Соберите светильник.

  - Включите напряжение питания, убедитесь что лампа (лампы) работают.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по их переработке. Светодиоды и корпуса светильников утилизируются обычным способом.

6.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1   Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

6.2   Светильники должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом   с кузовом закрытого типа      или  тентованным.

# 7.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

7.2 Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины  от удара, следы залива водой или наличие пыли внутри корпуса светильника и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;

ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru