| СВЕТИЛЬНИК ПАСПОРТ 1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Светильник пристраиваемый с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт (цоколь G13 и ( 26 мм) предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений. 1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц. 2.2. Основные параметры и характеристики: Обозначение светильника | Номинальная мощность, Вт Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды Коэффициент пульсации светового потока ПАССАТ 218 А31 - 2×18 - IP20 менее 30% с ПРА ПАССАТ 218 А31 HF - 2×18 менее 1 % с ЭПРА ПАССАТ 418 А30 MON - 4×18 менее 30% с ПРА ПАССАТ 418 А30 MON HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА СИРОККО 418 А28 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА СИРОККО 218 А29 HF - 2×18 менее 1 % с ЭПРА ЗЕФИР 418 А37 - 4×18 менее 30% с ПРА ЗЕФИР 418 А37 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА ЛЕВАНТО 418 А40 - 4×18 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 418 А40 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА МИСТРАЛЬ 418 А34 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 А34 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА 3. УСТРОЙСТВО Светильник состоит из следующих составных частей: а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника). б) Отражатель (для светильников ПАССАТ 218 А31, ПАССАТ 218 А31 HF, ПАССАТ 418 А30 MON, ПАССАТ 418 А30 MON HF, СИРОККО 418 А28 HF, СИРОККО 218 А29 HF, ЗЕФИР 418 А37, ЗЕФИР 418 А37 HF , МИСТРАЛЬ 418 А34, МИСТРАЛЬ 418 А34 HF). в)Пластиковый рассеиватель (для светильника ЛЕВАНТО 418 А40, ЛЕВАНТО 418 А40 HF). 4. МОНТАЖ 4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности. 4.2 Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель (отверните 4 шурупа, демонтируйте рамку из корпуса). Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком 4.3 Прикрепите светильник к потолку с помощью шурупов через специальные отверстия, выполненные в верхней крышке. 4.4 Установите лампы в светильник (если они не вставлены). 4.5 Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее). 4.6 Включите питание. 4.7 Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: Светильник в сборе – 2 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт. Набор крепежных элементов для светильника СИРОККО 418 А28 HF, СИРОККО 218 А29 HF. 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ. Сделано в России |
| --- | --- |