1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Встраиваемые светильники серии ЛВО13 с люминесцентными лампами, предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий. Допускается применение светильников в жилых помещениях.

1.2. Светильники монтируются на подвесных потолках, выполненных из любого строительного материала.

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

1.4. Степень защиты светильников – IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1    ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Срок службы светильников не менее  8 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания, В | 220(10 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество и мощность ламп, Вт | 1х18; 1х36; 2х18; 2х36; 4х18; 4х36; 3х14; 4х14 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света* по ГОСТ 17677-82 | Г или Д |
| КПД, %, не менее | 60; 65 |
| Коэффициент мощности, cos (, не менее | 0,85 |
| Символ |  |

* в зависимости от глубины фактуры отражателя

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе;

Паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

Упаковка

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и должны быть надежно заземлены.

4.2 Запрещается использовать в светильниках лампы другого типа и мощности.

4.3 Замену лампы и обслуживание светильника проводить только при отключенной сети питания.

4.4 Источники света содержат ртуть. При замене не допускать их разрушения.

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

5.1 Освободить светильник от упаковки.

5.2 Установите светильник в нишу.

5.3 Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.

5.4 Установить в светильник лампу(ы) и закрепить панель на потолке. Светильник готов к эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Отработавшие свой ресурс или вышедшие из строя лампы подлежат складированию и утилизации в соответствии с существующим порядком утилизации ртутьсодержащих изделий.

6.2 Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5о до 45 оС.

Срок сохраняемости – 2 года со дня отгрузки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник ЛВО13 признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-001-18445062-2003.

Светильник сертифицирован на безопасность

(Сертификат РОСС RU.МЕ64.В08563, сертификат РОСС RU.МЕ64.В08584,  сертификат РОСС RU.МЕ64.В08565)

Дата выпуска __________________

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

ВНИМАНИЕ!

Фирма оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ей продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ОАО «Петушинский металлический завод»

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска ____________________________________

месяц, год

Представитель ОТК _____________ (штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область,

г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, ОАО «ПМЗ»

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи_____________(число, месяц, год)

Продавец __________________(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются

# ОАО «ПМЗ»

# СВЕТИЛЬНИКИ серии

ЛВО13

ПАСПОРТ