СВЕТИЛЬНИК ПАСПОРТ 1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Светильник, встраиваемый с четырьмя люминесцентными лампами мощностью по 18 Вт (цоколь G13 и ( 26 мм) предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений. 1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 Основные параметры и характеристики: Обозначение светильника Номинальная мощность, Вт Коэффициент пульсации светового потока Обозначение светильника Номинальная мощность, Вт Коэффициент пульсации светового потока ПАССАТ 418 А05 - 4×18 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 418 A17 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА ПАССАТ 418 А05 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА ЛЕВАНТО 418 В07 - 4×18 менее 30% с ПРА ПАССАТ 418 А06 - 4×18 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 418 В07 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА ПАССАТ 418 A06 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА ЗЕФИР 418 А16 - 4×18 менее 30% с ПРА ПАССАТ 418 В45 - 4×18 менее 30% с ПРА ЗЕФИР 418 А16 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА МУССОН 418 A08 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 А11 - 4×18 менее 30% с ПРА МУССОН 418 A08 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА МИСТРАЛЬ 418 А11 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА МУССОН 418 A10 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 А14 - 4×18 менее 30% с ПРА МУССОН 418 A10 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА МИСТРАЛЬ 418 А15 - 4×18 менее 30% с ПРА МУССОН 418 B21 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 В13 - 4×18 менее 30% с ПРА БРИЗ 418 A04 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 В20 - 4×18 менее 30% с ПРА ЛЕВАНТО 418 A17 - 4×18 менее 30% с ПРА МИСТРАЛЬ 418 В20 HF - 4×18 менее 1 % с ЭПРА 3. УСТРОЙСТВО Светильник состоит из следующих составных частей: а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника) б) Отражатель. Пластиковый рассеиватель (для светильников ЛЕВАНТО 418 А17, ЛЕВАНТО 418 A17 HF, ЛЕВАНТО 418 В07 и ЛЕВАНТО 418 В07 HF). 4. МОНТАЖ 4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности. 4.2 Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель. Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком 4.3. Установите светильник на полки подвесной системы потолка, в окно, выполненное в гипсокартоне или в аналогичном материале (для светильников ПАССАТ 418 А05, ПАССАТ 418 А05 HF, ПАССАТ 418 А06, ПАССАТ 418 А06 HF, ПАССАТ 418 В45, МУССОН 418 А08, МУССОН 418 А08 HF, МУССОН 418 A10, МУССОН 418 A10 HF, МУССОН 418 B21, МИСТРАЛЬ 418 А11, МИСТРАЛЬ 418 А11 HF, МИСТРАЛЬ 418 В13, МИСТРАЛЬ 418 А15, МИСТРАЛЬ 418 В20, МИСТРАЛЬ 418 В20 HF). Установите лампы в светильник (если они не вставлены). Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее).Включите питание. Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей. 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: Светильник в сборе – 2 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт. По желанию клиента светильники: ПАССАТ 418 А05, ПАССАТ 418 А05 HF, ПАССАТ 418 А06, ПАССАТ 418 А06 HF, ПАССАТ 418 В45, МУССОН 418 А08, МУССОН 418 А08 HF, МУССОН 418 A10, МУССОН 418 A10 HF, МУССОН 418 B21, МИСТРАЛЬ 418 А11, МИСТРАЛЬ 418 А11 HF, МИСТРАЛЬ 418 В13, МИСТРАЛЬ 418 А15, МИСТРАЛЬ 418 В20, комплектуются с набором крепежных элементов. 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ. Сделано в России